Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Акціонерного товариства «Укргазвидобування» філії газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» для експлуатаційної свердловини № 230 Єфремівського  газоконденсатного родовища, що розташоване в Харківській області, Лозівському районі, на території Біляївської  сільської  ради.

Основними джерелами утворення  забруднюючих речовин у період експлуатації  свердловини  є спалювання газу на амбарі свердловини і спалювання газу на амбар УКПГ. Свердловина № 230 підключена до УКПГ 3/4 Єфремівського ГКР. Дебіт свердловини № 230 УКПГ 3/4  Єфремівського  ГКР  становить – 38,0 тис.м3/добу. Кількість природного газу, який спалюється на амбар УКПГ складає-152,0 тис. м3/рік. Джерелами утворення забруднюючих  речовин на газоконденсатних родовищах є газові свердловини. Під час експлуатації газоконденсатних свердловин  джерелом утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна факельна установка, на якій виконується спалювання газу при продувках свердловин та шлейфу, при дослідженнях свердловин з метою визначення параметрів експлуатації,  освоєнням свердловин після капітального ремонту та при промивках (поточний ремонт). При даному процесі  відбувається спалювання некондиційної газової суміші  на факелі УКПГ.  В атмосферу викидаються продукти горіння газу - азоту  діоксид, вуглецю оксид,   сажа та парникові гази - метан, вуглецю діоксид та азоту (І) оксид [N2О]. Валові викиди, без урахування парникових газів, таких забруднюючих речовин як оксид вуглецю, оксиди азоту, становлять: 1,04426 т/рік. Найближча житлова забудова с. Нова Семенівка  знаходиться на відстані  630м  на   північний захід    від джерела викиду свердловини  № 230.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: 64250, Харківська обл., Ізюмський р-н, смт.  Донець, вул. Стадіонна, 9, тел.(05749) 93372.

Строк подання зауважень один місяць з дня опублікування.

Пропозиції або зауваження просимо надсилати протягом 30 кал.днів з дати публікації об'яви до Харківської обласної військової  адміністрації за адресою : 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: uzkh@kharkivoda.gov.ua, та до Департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА за адресою : 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд, 7-й пов., тел. (057)725-38-38, E-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua