Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Комунальне виробничо-господарське підприємство (КВГП), код ЄДРПОУ: 03364889, місцезнаходження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 23, тел.: 068-322-93-47, e-mail: kvgp@ukr.net, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від полігону (сміттєзвалища) твердих побутових відходів, що знаходиться за адресою Житомирська обл., Коростенський р-н, 1,5 км на схід від м.Коростень, 1 км на захід від с.Грозино. На полігоні виконуються наступні види робіт: приймання, складування та ізоляція твердих побутових відходів з населених пункті Коростенської міської громади. На полігон приймаються відходи від житлових будинків, громадських будинків та закладів, підприємств торгівлі, громадського харчування, вуличне, садово-паркове сміття, будівельні та тверді інертні відходи. Проектна місткість полігону ТПВ з урахуванням коефіцієнту ущільнення складає 1 830,425 тис. м3 (6 717,059 тис. м3 в неущільненому вигляді). Річний проектний обсяг приймання ТПВ в неущільненому вигляді 105,3 тис.м3/рік. ТПВ складаються на робочих картах, відведеній на дану добу. Бульдозери зсовують ТПВ на робочу карту, створюючи тонкі шари висотою до 0,3 м. Складування ТПВ здійснюється методом насовування (укладаються знизу до верху). За рахунок ущільнених тонких шарів створюється вал з пологим укосом, висотою 2 м над рівнем майданчика розвантаження сміттєвозів. Вал наступної робочої карти насовують до попереднього. Метод забезпечує ефективне ущільнення ТПВ та дозволяє уникнути пересічення трас руху сміттєвозів і машин, які доставляють грунт і ущільнюють ізолюючий шар. Під впливом мікроорганізмів відбувається біотермічний анаеробний процес розпаду органічної складової відходів. Кінцевим продуктом цього процесу є біогаз. В процесі виділення біогазу внаслідок розкладання органічних відходів в атмосферне повітря здійснюються викиди метану – 33,3812 т/рік, толуолу – 0,5515 т/рік, аміаку – 0,3616 т/рік, ксилолу – 0,3387, вуглецю оксиду – 0,2771 т/рік, азоту діоксиду – 0,1455 т/рік, формальдегіду - 0,0688 т/рік, етилбензолу – 0,0725 т/рік, діоксиду сірки – 0,1805 т/рік, сірководню – 0,0352 т/рік, діоксиду вуглецю – 65,2291 т/рік. В пропозиціях щодо дозволених обсяг викидів встановлюються вимоги до неорганізованих джерел викидів, технологічного процесу, обладнання та споруд, виробничого контролю, адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Зауваження та пропозиції з цього питання приймаються протягом 30 днів з дати подачі повідомлення в місцеві ЗМІ Житомирською обласною військовою (державною) адміністрацією за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1, тел.: (0412) 47-08-57.