Повідомлення про наміри ТОВ «НВФ «ФОРУМ» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА  ФІРМА «ФОРУМ» (ТОВ «НВФ «ФОРУМ»), ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ – 13614181.

Фактична та юридична адреса підприємства: 69123,Запорізька обл., м. Запорiжжя, Хортицький район,  вул. Новобудов, 9; тел.: +380673335086; ел.пошта: inf.forum@gmail.com.

Адреса розташування промислового майданчика: 69123,Запорізька обл., м.Запоріжжя, Хортицький район,  вул. Новобудов, 9.

ТОВ «НВФ «ФОРУМ» має намір отримати новий дозвіл на викиди з метою здійснення своєї виробничої діяльності та контролю і регламентуванню об’ємів викидів забруднюючих речовин.

Діяльність ТОВ «НВФ «ФОРУМ» підлягає оцінки впливу на довкілля, тому  було пройдено процедуру оцінки впливу на довкілля (реєстраційний номер справи  20211148835) та отримано Висновок №21/01-20211148835/1 від 30.03.2022.

ТОВ «НВФ «ФОРУМ» спеціалізується на переробці кольорового брухту з виробництвом анодів мідних, катодів мідних та етикеточної продукції.

Виробничою програмою «ТОВ «НВФ «ФОРУМ» запланована переробка кольорового брухту з виробництвом: анодів мідних – 23400 т/рік; катодів мідних – 19400 т/рік; етикеточної продукції – 1859,38 т/рік.

На виробничому майданчику визначено 51 джерело викидів, в т.ч.: 48 джерел організованих, 2 джерела неорганізованих та 1 пересувне (стоянка, маневрування транспорту), характеристика яких наведена нижче.

До складу існуючих на даний час виробництв ТОВ "Науково-виробнича  фірма «ФОРУМ», розміщених на території проммайданчика, входять: майданчик для прийому та зберіганню мідного брухту та відходів міді, ділянка сортування та грануляції, плавильна ділянка, цех з виробництва етикеточної продукції, склад шлаків, котельня, автостоянка.

Технологічний процес виробництва з мідного брухту включає технологічні операції: прийом та зберігання сировини → підготовка сировини до плавки → набір шихти на плавку → пірометалургійна переробка сировини → контроль продукції → розливання рафінованої міді у виливниці → транспортування.

Технологічний процес виробництва етикеток методом флексографічного друку в комбінації з трафаретним друком, холодним і гарячим пресуванням фольгою складається з наступних процесів: допечатні процеси (виготовлення форм в електронному вигляді та фото-виведення) → виготовлення друкованих форм флексографічного та трафаретного друку → підготовка плівки і фольги → підготовка друкарських машин → друк тиражу → перемотування-різання → контроль якості та упакування.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: мідь та її сполуки (в перерахунку на мідь) - 6,793611 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 7,7Е-06 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 19,699625 т/рік, сульфатна кислота (H2SO4) (сірчана кислота) - 2,547607 т/рік, озон - 0,022853 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,001370 т/рік, оксид вуглецю - 9,619943 т/рік, кислота о-фосфорна - 0,000027 т/рік, метан - 0,077178 т/рік, стирол - 1,15Е-06 т/рік, етиленгліколь - 0,000017 т/рік, бутиловий ефір акрилової кислоти (бутилакрилат) - 0,026903 т/рік, метиловий ефір акрилової кислоти (метилакрилат) - 0,026903 т/рік, етилацетат - 0,000229 т/рік, формальдегід - 5,70Е-07 т/рік, ацетон - 0,000229, циклогексанон - 0,026903 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,008146 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 5,825897 т/рік, діоктилфталат - 0,002691 т/рік, вуглецю діоксид - 4556,757728, азоту (1) оксид - 0,007718 т/рік. Разом по підприємству (без урахування парникових газів): 44,602963 т/рік; парникові гази (метан, азоту (1) оксид, вуглецю діоксид): 4556,842624 т/рік.

Викиди забруднюючих речовин від пересувного джерела викидів (автостоянка): оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,006411 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,001140 т/рік, оксид вуглецю - 0,014193 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,002212 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом- 0,001580 т/рік

Відповідно до розроблених документів об’єми викидів по всім забруднюючим речовинам у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

На підприємстві наявні виробництва (технологічне устаткування), на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, а саме: устаткування (установки) для плавки. В результаті проведення робіт було встановлено, що обладнання знаходиться в задовільному стані та експлуатується згідно встановлених нормативів. Технології та устаткування, що застосовуються на підприємстві, відповідають у цілому науково-технічному рівню в країні для подібних підприємств та не вимагають розробки спеціальних заходів щодо експлуатації та налагодження технологічного устаткування

Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються, у зв’язку з відповідністю показників викидів до діючих норм.

Пропозиції щодо дозволені обсягів викидів забруднюючих речовин повністю відповідають законодавству.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів від дати публікації оголошення до Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107; ел.пошта: adm@zoda.gov.ua, тел. (061) 224 63 81.