ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО НАМІРІВ ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

ТОВ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ»

Метою надання інформації є одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «Чорноморський рибний порт», розташованого за адресою: 68094, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1.

Основний види діяльності ТОВ «Чорноморський рибний порт»: перевалка навалочних вантажів (руди, ЗРК, концентрати, феросплави, кокс, металобрухт, вугілля, шлаки, корисні копалини, будівельні матеріали і ін.), насипних вантажів (зернові, бобові, маслічні, продукти їх переробки та інш.) та генеральних вантажів (вантажі в контейнерах і упаковці, металопрокат, лісові вантажі, харчові вантажі, техніка та обладнання, зріджений газ у цистернах, продукція хімічної промисловості, бавовна в кіпах та інш); технічне обслуговування перевантажувальних комплексів, засобів малої механізації, автотранспорту; робота контейнерного терміналу; робота поромної лінії; допоміжне виробництво.

Джерела викидів: перевантаження та складування, зберігання навалювальних та насиппних вантажів,  зварювання та механічне оброблення металів, фарбувальний пост, дизельгенератор, ФНС, ємність для зберігання палива, обладнання їдальні.

Забруднюючі речовини що викидаються в атмосферу: свинець та його сполуки; хром та його сполуки; манган та його сполуки; залізо та його сполуки; метали та їх сполуки/ титану діоксид; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок; оксиди азоту (; аміак; діоксид сірки  в перерахунку на діоксид сірки; сірководень (Н2S); оксид вуглецю; акролеїн; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)/ вуглеводні граничні, уайт-спіріт, сольвент, бензол; метан; фтор та його сполуки / фториди, що погано розчиняються та їх сполуки в перерахунку на фтор; фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)/ фториди, що легко розчиняються та їх сполуки в перерахунку на фтор; фтористий водень/ фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень; кремнію оксид.

ТОВ «Чорноморський рибний порт» відноситься до другої групи підприємств за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря.

Згідно звіту по інвентаризації джерел викидів ЗР в атмосферу викидається наступний обсяг забруднюючих речовин – 23,436 г/с; 2 380,491 т/рік, в т.ч. парникових газів – 53,18 т/рік.

Розрахунки розсіювання ЗР для ТОВ «Чорноморський рибний порт» в атмосфері показали, що викиди ЗР відповідають вимогам по чистоті атмосферного повітря. Перевищень санітарних норм на межі санітарно-захисної зони  та в житловій зоні не виявлено.

Термін розгляду інформації – 1 місяць з дня опублікування.

# Більш детально ознайомитися з інформацією для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин ТОВ «Чорноморський рибний порт» можна в Одеській обласній державній адміністрації,  за адресою: 65012,  вул. Канатна, будинок 83, м. Одеса, тел. +38 048728355.