Додаток 1

Повідомлення про намір

отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин

ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» (юридична адреса: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, буд. 3) має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розташованими за цією адресою.

ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» призначено для транспортування та зберігання нафтопродуктів.

Інвентаризацією джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу виявлено 28 джерел викидів забруднюючих речовин.

Технологічні процеси виробництва, пов'язані з викидами забруднюючих речовин в атмосферу: транспортування та зберігання нафтопродуктів, спалювання палива, мехобробка металу, зварювально-газорізальні роботи, фарбувальні роботи.

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 9 груп інгредієнтів: метали та їх сполуки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), сполуки азоту,  діоксид та інші сполуки сірки, оксид вуглецю, НМЛОС, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), метан, вуглецю діоксид. Крім того в атмосферу викидаються: натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична),  кремнію діоксид аморфний, титану діоксид.

Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами, складає 37,117 т/рік.

З метою визначення ступеня дії викидів забруднюючих речовин на навколишнє середовище, був проведений розрахунок розсіювання  забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, який показав, що максимальні концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери не перевищують ГДК, у тому числі викиди цих речовин в атмосферу є допустимими і санітарно-гігієнічні норми забезпечуються. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності ТОВ «Термінал Стівідорінг і К»  з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Южненської громади за адресою:  просп. Григор’ївського десанту,   буд. 18, м. Южне, Одеський р-н, Одеська обл., 65481, тел.: (04842) 21668, e-mail: info@yuzhny.gov.ua та Одеської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107, тел.: (048) 728-35-52, e-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

Додаток 2

15. Інформація для ознайомлення громадськості

Метою розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів, є отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкту  підприємства ТОВ «Термінал Стівідорінг і К».

  - Опис промислового об'єкта.

15.1.1 Виробнича структура об'єкта.

ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» спеціалізується на перевантаженні нафти, нафтопродуктів, хімічних наливних органічних, неорганічних вантажів в експортному та імпортному напрямках зі зберіганням у резервуарних парках. А також на перевантаженні бітуму в режимі імпорту без накопичення на території підприємства.

ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» розташоване на території ТОВ «ТЕРМІНАЛ КЕПІТАЛ ІНВЕСТ» згідно договору оперативної оренди нерухомого майна від 28.12.2021 р. №8/АР-2022. за адресою: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, буд. 3.

На території підприємства розташовані: залізнична естакада, колії №№40, 41, станція наливу автоцистерн, причал №5А, причал №5Б, резервуарний парк №1, резервуарний парк №2, насосні, нафтоуловлювач, лабораторія, котельня, майстерня, автоналивні пости.

15.1.2 Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті.

ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» власної продукції не виробляє.

15.1.3 Матеріальний баланс.

У зв’язку з тим, що підприємство власної продукції не виробляє, матеріальний баланс відсутній.

15.1.4 Перелік та опис виробництв, виробничих, технологічних процесів, технологічного устаткування.

Прийом, зберігання та перекачування нафти, нафтопродуктів, хімічних наливних органічних, неорганічних вантажів.

Перевантаження вантажів в експортному напрямку здійснюється за варіантами:

- автоцистерна – танк судна;

- залізнична цистерна – танк судна;

- залізнична цистерна (автоцистерна) – резервуарний парк – танк судна.

Перевантаження вантажів в імпортному напрямку здійснюється за варіантами:

- судно – резервуарний парк - залізнична цистерна (автоцистерна).

Перевантаження бітуму в імпортному напрямку здійснюється на пункті перевантаження на причалі 5А за допомогою вантажних насосів судна за варіантами:

- танк судна – трубопровід – пост автоналивний №1 – автоцистерна;

- танк судна – трубопровід – пост автоналивний №2 – автоцистерна.

Перевантаження вантажів проводиться згідно робочої технологічної карти РТК №1 (див. Додаток).

На терміналі перевалюються темні нафтопродукти (мазут, паливо пічне побутове, вакуумний газойль, вуглеводна сировина – нафта сира, газовий конденсат); дизельне паливо (літнє, зимове, арктичне); паливо авіаційне (ТС, ТС-1, реактивне паливо; Jet А, Jet А-1); бензини (А-98, А-95, А-92, бензин стабільний, бензол, інші ароматичні фракції); масла (індустріальні, промислові, моторні, гідравлічні, трансмісійні); каустична сода; карбамідо-аміачна суміш, бітум.

Прийом, зберігання, перевантаження одночасно всієї номенклатури вантажів виключено в цілому. Крім того, якщо переробляється каустична сода, то не переробляється карбамідо-аміачна суміш та навпаки.

Операції зливання, наливання нафти, нафтопродуктів, хімічних наливних органічних, неорганічних вантажів відбуваються на залізничній естакаді, колії №40, 41 (дж.6001), на причалах 5А, 5Б з танків суден (дж.0003, 0004), на станції наливу автоцистерн (дж.6002).

Для зливу темного палива в зимовий час призначені два герметичних підземних резервуара місткістю 480м3 і 250м3. Пар для розігріву надходить з власної котельні (дж.6026).

Операції зливу, наливу бітуму відбуваються на причалі 5А з танків суден (дж.0003), на постах наливу автоцистерн №1 (дж.6024), №2 (дж.6025). Зберігання бітуму на території підприємства не передбачається.

Зберігання нафти, нафтопродуктів, хімічних наливних органічних, неорганічних вантажів здійснюється у двох резервуарних парках:

- резервуарний парк №1 (дж.6005), що складається з 11 сталевих вертикальних резервуарів ємністю 3000 м2 кожний (резервуари №№1-4, 10-16), та 2 сталевих вертикальних резервуарів ємністю 400 м2 кожний (резервуари №№7,8);

- резервуарний парк №2 (дж.6006), що складається з 4 сталевих вертикальних резервуарів ємністю 10000 м2 кожний (резервуари №№17-20).

Всі резервуари (крім резервуарів №№13-15) обладнані дихальними клапанами НДКМ-250. Резервуари №№13-15 обладнані понтонами і використовуються для зберігання бензину, нафти та газового конденсату.

Перекачування вантажів здійснюється за допомогою насосів:

- насосна №2 – відцентрові насоси з двома торцевими ущільненнями валу, 2 од. (дж.6007). Продуктивність насосної – 430 м3/год.

- насосна №3 – відцентрові насоси з одним сальниковим ущільненнями валу, 2 од. (дж.6008). Продуктивність насосної – 720 м3/год.

- насосна №4 – відцентрові насоси з одним сальниковим ущільненнями валу, 6 од. (дж.6009). Продуктивність насосної – 720 м3/год.

- насосна №5 – відцентрові насоси з двома торцевими ущільненнями валу, 4 од. (дж.6010). Продуктивність насосної – 1260 м3/год.

- насосна №6 – відцентрові насоси з двома торцевими ущільненнями валу, 2 од. (дж.6011). Продуктивність насосної – 300 м3/год.

- станція наливу автоцистерн – відцентрові насоси з двома торцевими ущільненнями валу, 7 од. (дж.6012). Продуктивність кожного насосу – 65 м3/год.

- судновий насос на причалі №5А – 1 од. (дж.6013). Продуктивність перекачування – 1200 м3/год.

- судновий насос на причалі №5Б –12 од. (дж.6014). Продуктивність перекачування – 1200 м3/год.

Для накопичення і очистки нафтовмісних стоків передбачений нафтоуловлювач – очисні модулі (сепаратори) типу БМу II, розміщені на бетонній основі та заглиблені в землю (дж.6015). До складу очисних модулів  входять слідуючі технологічні зони: сидементаційна ємність, тонкошаровий трубчатий модуль, коалісцентний сепаратор, нафтосорбуючі бони, рукава. Для інтенсифікації поділу нафтопродуктів використовуються коалісцентні фільтри з взаємозалежною трубчатою структурою.

Забруднені нафтопродуктами дощові стічні води з території резервуарних парків направляються в седиментаційну ємність (горизонтальний пісковловлювач) сепаратора, в якій осідають завислі речовини щільністю понад 1500 кг/м3. Для подальшого очищення стічні води надходять в тонкошаровий трубчатий модуль, де відбувається розподіл твердих речовин та нафтопродуктів. Тверді речовин за рахунок гравітаційних сил накопичуються в корпусі сепаратора. Видалення накопиченого шламу, по мірі необхідності, здійснюється переносним насосом або насосом спеціалізованого автотранспорту. Далі стічні води через переливну перетинку відводяться в коалісцентний модуль, який складається з тонкошарових гофрованих пластин, що схожі на соти, які укрупнюють нафтопродукти до крапель, що дозволяє нерозчиненим нафтопродуктам відділитися від води. Відділені забруднення спливають і утворюють шар нафтопродуктів на поверхні стічних вод, який сорбується плаваючими бонами. Після очистки дощові стічні води відводяться в промислово-зливову каналізацію на комплексні очисні споруди порту.

Експрес-аналізи якості вантажів, що перевантажуються, здійснюються у лабораторії (дж.0016, 0027, 0028).

Блок-схема технологічного процесу

| Прийом нафти, темних та світлих нафтопродуктів, нафтохімічних вантажів, КАС (наливних вантажів) |  | Розподіл та зберігання наливних вантажів |  | Відвантаження наливних вантажів |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Спалювання палива

Для безперебійної роботи при аварійному відключенні електроенергії передбачені дизель-генератор 6СТА 8.3-G2, потужністю 160  кВт, встановлений в котельні (дж.0017) та бензогенератор ЕР 20000ТЕ, потужністю 20 кВт, встановлений на причалі 5А (дж.0018).

Для вироблення пару, який використовується для розігріву темного палива при зливі в зимовий час, передбачені котли парові Е-4,0-1,4 ГМ, 2од., встановлені в котельні (дж.0017). У якості палива для котлів використовується природний газ.

Механічна обробка металу

Для дрібного ремонту передбачені свердлильний (N = 3 кВт) та токарний (N = 7 кВт)  верстати (дж.6020). У якості охолоджувальної рідини використовується емульсол.

Для заточування інструменту встановлений заточуючий верстат (350 мм, обладнаний ЗІЛ-900М (дж.0019).

Зварювально-газорізальні роботи

Для зварювально-газорізальних робіт передбачені пересувні пости зварювання та газорізання (дж.6021, 6022). У якості сировини використовуються електроди АНО-21, УОНІ-13/55.

Газорізання здійснюється пропанобутановою сумішшю. Товщина металу, що ріжеться – 5÷20 мм.

Фарбувальні роботи.

Для фарбувальних робіт передбачений пересувний пост фарбування (дж.6017). Фарбування виконується пензлем, та методом пневматичного розпилення. У якості сировини використовується фарба ПФ-115, у якості розчинника – урат-спірит.

15.1.5 Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Виробничі потужності:

- прийом, зберігання та перекачування нафти, нафтопродуктів, хімічних наливних органічних, неорганічних вантажів: проектна – 2740 тис т/рік, фактична ( 500 тис т/рік

- дизель-генератор 6СТА 8.3-G2: проектна – 160 кВт, фактична ( 140 кВт

- бензогенератор ЕР 20000ТЕ: проектна та фактична ( 20 кВт

- котли Е-4,0-1,4 ГМ: проектна – 2,367 МВт, фактична ( 2,4 МВт

- свердлильний  верстат: проектна та фактична ( 3 кВт

- токарний  верстат: проектна та фактична ( 7 кВт

- заточуючий верстат: проектна та фактична ( 800 Вт

Продуктивність технологічного устаткування:

- насосна №2: проектна та фактична – 430 м3/год

- насосна №3: проектна та фактична – 720 м3/год

- насосна №4: проектна та фактична – 720 м3/год

- насосна №5: проектна та фактична – 1260 м3/год

- насосна №6: проектна та фактична – 30 м3/год

- насоси станції наливу автоцистерн: проектна та фактична – 65 м3/год

- суднові насоси: проектна та фактична – 1200 м3/год

- продуктивність пневматичного розпилювача: проектна та фактична – 15 м2/год

- продуктивність фарбування пензлем: проектна та фактична – 5 м2/год

Режим роботи устаткування однозмінний.

Час роботи устаткування:

- резервуари. Час зберігання – 8760 год/рік

- насосна №2. Час роботи – 133,7÷152,5 год/рік

- насосна №3. Час роботи – 617,3 год/рік

- насосна №4. Час роботи – 11,1÷868,0 год/рік

- насосна №5. Час роботи – 45,6÷496,0 год/рік

- насосна №6. Час роботи – 272,8 год/рік

- насоси станції наливу автоцистерн. Час роботи – 70,3÷643,3 год/рік

- судновий насос, причал №5А. Час роботи – 24,2 год/рік

- суднові насоси, причал №5Б. Час роботи – 10,4÷189,4 год/рік

- нафтовловлювач. Час роботи – 8760 год/рік

- дизель-генератор 6СТА 8.3-G2. Час роботи – 50 год/рік

- бензогенератор ЕР 20000ТЕ. Час роботи – 20 год/рік

- свердлильний  верстат. Час роботи – 100 год/рік

- токарний  верстат. Час роботи – 200 год/рік

- заточуючий верстат. Час роботи – 140 год/рік

- пости зварювання та газорізання. Час роботи – 80÷445 год/рік

- пост фарбування.

Фарбування методом пневматичного розпилення. Час фарбування – 300 год/рік, час сушки – 600 год/рік.

Фарбування пензлем. Час фарбування – 100 год/рік, час сушки – 1200 год/рік.

- котли парові Е-4,0-1,4 ГМ . Час роботи – 4100 год/рік.

15.1.6  Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування

| Найменування технологічного устаткування | Рік введення в експлуатацію | Проведення реконструкції, модернізації тощо | Термін амортизації, років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Резервуар №1 | 2001 | 2019 | 20 |
| Резервуар №2 | 2001 | 2019 | 20 |
| Резервуар №3 | 2001 | 2019 | 20 |
| Резервуар №4 | 2001 | 2019 | 20 |
| Резервуар №7 | 2002 | 2021 | 20 |
| Резервуар №8 | 2002 | 2021 | 20 |
| Резервуар №10 | 2002 | 2021 | 20 |
| Резервуар №11 | 2002 | 2021 | 20 |
| Резервуар №12 | 2002 | 2021 | 20 |
| Резервуар №13 | 2003 | Не проводились | 20 |
| Резервуар №14 | 2003 | Не проводились | 20 |
| Резервуар №15 | 2003 | Не проводились | 20 |
| Резервуар №16 | 2003 | Не проводились | 20 |
| Резервуар №17 | 2005 | Не проводились | 20 |
| Резервуар №18 | 2005 | Не проводились | 20 |
| Резервуар №19 | 2005 | 2021 | 20 |
| Резервуар №20 | 2005 | Не проводились | 20 |
| Насоси. Насосна №2 | 2001 | 2014 | 14 |
| Насоси. Насосна №3 | 2003 | 2017 | 14 |
| Насоси. Насосна №4 | 2010 | Не проводились | 14 |
| Насоси. Насосна №5 | 2005 | Не проводились | 14 |
| Насоси. Насосна №6 | 2014 | Не проводились | 14 |
| Насоси. Станція наливу автоцистерн | 2013-2014 | Не проводились | 14 |
| Нафтоуловлювач | 2005 | Не проводились | 28 |
| Дизель-генератор 6СТА 8.3-G2 | 2015 | Не проводились | 28 |
| Бензогенератор ЕР 20000ТЕ | 2015 | Не проводились | 28 |
| Заточуючий верстат | 2015 | Не проводились | 28 |
| Токарний верстат | 2015 | Не проводились | 28 |
| Свердлильний верстат | 2015 | Не проводились | 28 |
| Котел паровий Е-4,0-1,4 ГМ | 2014 | Не проводились | 30 |

15.2	Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 9 груп інгредієнтів: метали та їх сполуки – в т.ч.: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану);  речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – в т.ч.: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше; сполуки азоту – в т.ч.: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту (NO2+N2O(), азоту (1) оксид (N2O(,  аміак; діоксид та інші сполуки сірки  - в т.ч.: сірки діоксид, сірководень; оксид вуглецю; НМЛОС – в т.ч.: бензол, етилацетат, ксилол, толуол, бензин, керосин,  масло мінеральне нафтове, уайт-спірит, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, емульсол; фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) ( в т.ч.: фтористий водень, фториди добре розчинні, фториди погано розчинні; метан; вуглецю діоксид. Крім того в атмосферу викидаються: натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична),  кремнію діоксид аморфний, титану діоксид.

- Найбільш поширеними забруднюючими речовинами,  які викидаються стаціонарними      джерелами, є: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту (NO2+N2O(), діоксид та інші сполуки сірки, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 23,478 т/рік.

-  Небезпечними забруднюючими речовинами, які викидаються стаціонарними      джерелами, є: метали та їх сполуки, НМЛОС, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)  – 0,423 т/рік.

- Іншими забруднюючими речовинами, які присутні у викидах об’єкта, є: аміак, метан, бензин, керосин,  масло мінеральне нафтове, уайт-спірит, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, емульсол, натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична), кремнію діоксид аморфний, титану діоксид – 13,209 т/рік.

-   Забруднюючими речовинами, що не мають ГДКм.р. (ОБРВ), є: азоту (1) оксид (N2O(  – 0,007 т/рік, вуглецю діоксид – 4177,482 т/рік.

Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами, складає  37,117 т/рік.

15.3  Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

Відповідно до переліку виробництв і технологічного устаткування, наведеним в додатку 3 «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців [2]», ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» не належить до виробництв і не має технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології і методи управління .

15.4  Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених  і небезпечних забруднюючих речовин на підприємстві відсутні, заходи щодо досягнення встановлених нормативів ГДВ не передбачаються.

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва на підприємстві відсутні, заходи щодо запобігання їх перевищенню не передбачаються.

У зв’язку з тим, що залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві відсутні, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів не передбачаються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан на підприємстві не передбачаються.

ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» належить до 1 класу підвищеної небезпеки (код об’єкта підвищеної небезпеки у державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки – 51.31154105.03.1 – верхній майданчик, 51.31154105.04.1 – нижній майданчик).

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря див. табл. 12.1 (дод.10, табл.10.2, згідно «Інструкції…»).

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

Таблиця 15.4.1 (10.2)

| Найменування потенційно небезпечного об’єкта | Місце розташування потенційно небезпечного об’єкта | Наименування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті | Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об’єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТОВ «Термінал Стівідорінг і К» | 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, буд. 3 | Нафта, темні та світлі нафтопродукти, нафтохімічні вантажі 2740000 т | Нафта, темні та світлі нафтопродукти, нафтохімічні вантажі, КАС, бітум | натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична), аміак, сірководень, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, масло мінеральне нафтове, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | Розроблення програми з проведення моніторингу атмосферного повітря для виявлення та скорочення викидів забруднюючих речовин | Тимчасове призупинення діяльності (злив, налив нафтопродуктів) підприємства. Ліквідацію наслідків забруднення атмосферного повітря здійснювати відповідно до ПЛАС (План ліквідації аварійних ситуацій) |

Заходи щодо охорони атмосферного повітря за несприятливих метеорологічних умов (НМУ) здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР з гідрометеорології і контролю природного середовища 01.12.86г. [19].

##### Величина забруднення приземного шару повітря, створюваного викидами промислових підприємств, транспорту і інших об'єктів великою мірою залежить від метеоумов.

##### У окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі  атмосфери,  концентрації домішок в повітрі можуть різко зростати. Щоб в ці періоди не допускати виникнення високого рівня  забруднення, необхідне  завчасне програмування таких умов і своєчасне скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Під регулюванням  викидів шкідливих речовин в атмосферу розуміють складання і здійснення заходів щодо їх короткочасного скорочення в період несприятливих метеорологічних умов (НМУ), що призводять до формування високого рівня забруднення повітря.

Залежно від очікуваного рівня забруднення атмосфери, складають попередження трьох ступенів,  якому відповідають три режими роботи підприємства в період НМУ.

У зв'язку з тим що:

-	по всіх викидах забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі підприємства, максимальні концентрації не перевищують  ГДК;

-	технологічний процес є безперервним;

підприємству в період несприятливих метеорологічних умов рекомендуються  заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

У зв'язку з тим що, в районі розміщення підприємства немає системи сповіщення про прогнозованих НМУ, підприємству в період несприятливих метеорологічних умовах рекомендуються  заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

- посилення контролю за суворим дотриманням технологічного регламенту роботи устаткування і ГОУ;

- тимчасове припинення навантажувально-розвантажувальних робіт відкритим засобом (без укриття);

- заборона роботи технологічних ліній на форсованому режимі;

- забезпечення інтенсивного вологого прибирання виробничих приміщень і території;

- припинення ремонтних робіт на відкритих майданчиках.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування на підприємстві не передбачаються.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речових

Таблиця 15.4.2 (10.1)

| Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Термін виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн | Очікуване зменшення викидів ЗР в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються |

  - Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

15.5.1  Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до  законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

джерело 0004 – судно, 2 од.

- аміак - 0,0020 г/с

- сірководень – 2,4*10-5 г/с

- бензол - 0,0640 г/с

- ксилол - 0,0002 г/с

- толуол - 0,0003 г/с

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до  законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

джерело 0016 – витяжна шафа

- ксилол - 0,0011 г/с

- етилацетат – 0,0025 г/с

джерело 0017 – дизель-генератор 6СТА 8.3-G2

Таблица 15.5.1 (9.1)

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150 | 150 | 2022 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до  законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

джерело 0017 – дизель-генератор 6СТА 8.3-G2

- оксид вуглецю - 0,0111 г/с

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0134 г(с

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,0148 г(с

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до  законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

джерело 0018 – бензогенератор ЕР 20000ТЕ

- оксид вуглецю - 0,0026 г/с

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0029 г(с

- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,00008 г(с

джерело 0019 – заточуючий верстат, обладнаний установкою очищення газу ЗІЛ-900М

Таблица 15.5.2 (9.1)

| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150 | 150 | 2022 |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до  законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

джерело 0026 – котел паровий Е-4,0-1,4 ГМ

- оксид вуглецю - 0,0935 г/с

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 1,1376 г(с

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до  законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

джерело 0027 – витяжна шафа

- ксилол - 0,0006 г/с

- етилацетат – 0,0009 г/с

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до  законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

джерело 0028 – витяжна шафа

- ксилол - 0,0007 г/с

- етилацетат – 0,0009 г/с

Для неорганізованих стаціонарних джерел (дж.6001, 6002, 6005÷6015, 6020÷6025) нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

15.5.2  Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.

Умова I. До викидів забруднюючих речовин.

1.1 Ні для одного із зазначених дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатка до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що справляють істотний вплив на навколишнє середовище,  бути не повинно. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2 Аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні здійснюватися відповідно до Умови 2 даного розділу. Звіт про результати аналізу повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації щорічно.

1.3 Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися Держстату. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.4  З метою контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря повинен виконуватись постійний моніторинг на санітарно – захисної зоні та території підприємства. Моніторинг повинен проводитись спеціалізованими лабораторіями. Періодичність контролю повинна здійснюватись згідно з «Програмами по проведенню моніторингу атмосферного повітря для виявлення та скорочення викидів забруднюючих речовин».

1.5 До технологічного процесу.

1.5.1 Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не приводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.5.2  Операції перевантаження проводити у суворій відповідності до затверджених i узгоджених у встановленому порядку робочих технологічних карт, а саме РТК №1.

Для неорганізованих джерел.

1)  Наливання і зливання нафтопродуктів повинно здійснюватись у  технічно  справні 
цистерни зі справними зливними пристроями (дж.6001). Наливання повинно здійснюватись рівномірним струменем під рівень рідини.

2)  Зварювальні роботи повинні здійснюватись електродами АНО-21, УОНІ 13/55. Товщина металу, що ріжеться повинна бути не більше 20 мм  (дж.6021, 6022).

3) При фарбуванні повинна використовуватись фарба ПФ-115, розчинник уайт-спірит (дж.6023).

1.6 До обладнання та споруд.

1.6.1  Заточуючий верстат повинен бути обладнаний установкою очищення газу ЗІЛ-900М (дж.0019).

Для неорганізованих джерел.

1)  Зливоналивні пристрої автоцистерн повинні бути справними, люки повинні бути забезпечені стійкими до нафтопродуктів прокладками і не допускати виплескування та підтікання нафтопродуктів при транспортуванні (дж.6002).

2)  Резервуарне обладнання повинно забезпечувати герметичність для запобігання  викидам летких фракцій палива (крім ремонтних процесів, вимірювання та взяття проб) (дж.6005, 6006).

3)  Обладнання для збереження нафтопродуктів повинно включати систему контролю рівня палива або захисту від переливання (дж.6005, 6006).

4) Зовнішня поверхня резервуарів повинна фарбуватись світловідбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менш, ніж 70% (дж.6005, 6006).

5)  При перевантаженні нафтопродуктів повинні використовуватись насоси відцентрові з двома торцевими ущільненнями валу. Одночасно повинен працювати один насос  (дж.6007÷ 6011).

6)  При перевантаженні нафтопродуктів повинні використовуватись насоси відцентрові з двома сальниковими ущільненнями валу. Одночасно повинен працювати один насос  (дж.6008).

7)  При завантаженні нафтопродуктів повинні використовуватись насоси відцентрові з двома торцевими ущільненнями валу. Одночасно повинно працювати сім насосів  (дж.6012).

8)  При розвантажені нафтопродуктів з судна повинні використовуватись насоси судна постачальника. Потужність перевантаження не повинна перевищувати 1650 м3/год (дж.6013), 3300 м3/год (6014).

9)  Площа поверхні нафтовловлювача повинна бути не більше 10 м2 (дж.6015).

10) У якості охолоджувальної рідини для металообробних верстатів повинна використовуватись емульсія. Одночасно повинен працювати 1 верстат (дж.6020).

11)  Для завантаження бітуму в автоцистерни повинен використовуватись насос продуктивністю 60 м3/год (дж.6024, 6025).

1.7 До очистки газопилового потоку.

Умови не встановлюються.

Умова 2. До виробничого контролю.

2.1 Граничнодопустимі викиди в атмосферу повинні тлумачитися   наступним чином:

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій, як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

2.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов: температура ( 273(К, тиск ( 101,3 кПа; 6% кисню для твердого палива.

2.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

3.1 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії та направляти повідомлення телефоном або факсом (якщо є така можливість) до територіального органу Державної екологічної інспекції, якщо трапляється що-небудь з наступного:

а)Будь-який викид, який не відповідний вимогам Дозволу;

б)Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб'єкт господарювання повинен вказати дату і час такої аварії, привести детальну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів та для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається до територіального органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які привели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3  Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

3.3 У випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру  суб’єкт господарювання повинен проводити дії відповідно затвердженому «Плану ліквідації аварійної ситуації» (ПЛАС). Відповідальна особа по даному питанню на території підприємства повинна бути доступна у будь який час.

Інформування та підготовка персоналу

3.5 Суб’єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3.6 Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та /або досвідом роботи).