Заява про наміри

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства Приватне акціонерне товариство «Славутський хлібозавод» що займається виробництвом хлібобулочних та кондитерських виробів має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів, в м. Славута, вул. Церковна, 29, Хмельницької області. Джерелами утворення забруднюючих речовин на виробничому майданчику № 1, м. Славута вул. Церковна, 29 є: котельня на газовому та дизельному паливі, хлібопекарські печі на газовому та дизельному паливі, механічна майстерня, АЗС (блок-пункти), лабораторія, млин з циклоном, склад борошна, фарбувальне обладнання, зварювальний пост, дизель-генератор, завальна яма, металевий силос для зберігання зерна, котел побутовий газовий, електропечі та піч на газу для випічки кондитерських виробів. В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, недиференційованих за складом - 0,285 т/р, спирт етиловий - 0,8 т/р, кислота оцтова - 0,073 т/р, ацетальдегід - 0,03 т/р, акролеїн - 0,0000002 т/р, азоту діоксид -4,3 т/р, вуглецю оксид - 0,5 т/р , кислота соляна - 0,000055 т/р, кислота сірчана - 0,000002 т/р, сполуки марганцю - 0,000059 т/р, оксид заліза - 0,00054 т/р, уайт-спірит - 0,04 т/р, масло мінеральне 0,001 т/р, бензин - 0,02 т/р,  вуглеводні граничні - 0,018 т/р, формальдегід - 0,0008 т/р, бенз(а)пірен -  0,00000008 т/р, діоксид сірки - 0,3 т/р. По складу документів об’єкт належить до другої групи, тому були проведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери та іх перевірка лабораторним шляхом.Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно нормативних вимог-відсутні. Наднормативний вплив на навколишнє середовище - відсутній. При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд,  до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. ПАТ «Славутський хлібозавод» гарантує дотримання вимог і нормативів природоохоронного і санітарного законодавства. Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян, щодо наміру отримання Дозволу можна надсилати протягом 30 календарних днів до приймальної Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, тел.(0382) 76-50-24, 76-57-03, електронна адреса: regadm@adm-km.gov.ua.