Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

свердловин № 238 Єфремівського ГКР, №№ 241, 242 Єфремівського  ГКР, 
№ 236 Єфремівського ГКР для ознайомлення громадськості:

Повне найменування суб’єкта господарювання - Акціонерне товариство «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» свердловини № 238 Єфремівського газоконденсатного родовища; №№ 241, 242 Єфремівського  газоконденсатного родовища, № 236 Єфремівського газоконденсатного родовища

Скорочене найменування суб’єкта господарювання - АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» св. № 238 Єфремівського ГКР, св№№ 241, 242 Єфремівського ГКР, св. № 236 Єфремівського ГКР.

Ідентифікаційний код – 30019775.

Юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28;  тел.: (05749) 93372; E-mail: office@ugv.com.ua.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючих об’єктів є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря.

Об’єкти Акціонерне товариство «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» відносяться до переліку видів діяльності які потребують оцінки впливу на довкілля. св. № 238 Єфремівського ГКР (Висновок № 21/01-20227279761/1 – реєстраційний номер справи 20227279761); св. №№ 241, 242 Єфремівського ГКР (Висновок 
№ 21/01-20227279761/1 – реєстраційний номер справи 20227279761), св. № 236 Єфремівського ГКР (Висновок № 21/01-20227279761/1 – реєстраційний номер справи 20227279761).

Під час експлуатації газоконденсатних свердловин  джерелом утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна факельна установка, на якій виконується спалювання газу при продувках свердловин та шлейфу, при дослідженнях свердловин з метою визначення параметрів експлуатації,  освоєнням свердловин після капітального ремонту та при промивках (поточний ремонт).

На св. № 238 Єфремівського ГКР, за адресою: Харківська обл., Лозівський район, Біляївська  сільська  рада, викидаються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид; сажа та парникові гази. Валовий викид  - 1,00625 т/рік.

На св. №№ 241, 242 Єфремівського ГКР, за адресою: Харківська обл., Лозівський район, Олексіївська  сільська  рада, викидаються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид; сажа та парникові гази. Валовий викид  - 1,56776 т/рік.

На св. № 236 Єфремівського ГКР, за адресою: Харківська обл., Лозівський район, Біляївська  сільська  рада, викидаються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, вуглецю оксид; сажа та парникові гази. Валовий викид  - 0,993410 т/рік.

Об'єкти відносяться до третьої групи та не підлягають взяттю на Державний облік. На території об'єктів не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єктах не має перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.