Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дочірнє підприємство „ГРІН КОТТОН ГРУП ЛЬВІВ” готує документи для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Ідентифікаційний код підприємства за ЄДРПОУ – 31659013. Контактний номер телефону (032) 244 11 03. E-Mail адреса: pl@greencottongroup.com.

Місцезнаходження юридичної особи: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 226. Місцезнаходження майданчика Дочірнього підприємства „ГРІН КОТТОН ГРУП ЛЬВІВ” знаходиться за адресою: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 226.

Метою отримання дозволу на викиди є право підприємства на експлуатацію об’єктів, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Діяльність Дочірнього підприємства „ГРІН КОТТОН ГРУП ЛЬВІВ” полягає в виробництві іншого верхнього одягу (за КВЕД 14.13). На підприємстві розміщено 7 (сім) стаціонарних організованих джерел викидів та 1 (одне) неорганізоване джерело викидів. Джерела утворення забруднюючих речовин: швейні машинки оверлоки (ДВ 1), машина для очищення текстильних поверхонь(ДВ 2), машина друкарська для шовкотрафаретного друку на текстильних матеріалах карусельного типу (ДВ 3), преси ВТО (ДВ 4), 2 дизель-генератор, «KVA-VI60Ts» (ДВ 5, ДВ 6).

Викиди забруднюючих речовин для (ДВ №№1-6) наступні: формальдегід – 0,0019 т/рік, ацетон – 0,0093 т/рік,  азоту діоксид – 0,216 т/рік, вуглецю оксид – 0,0086 т/рік, вуглецю діоксид – 16,12 т/рік, сірчистий ангідрид – 0,02 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0272 т/рік.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин:

- для ДВ №1, - формальдегід – 20 мг/м3.

- для ДВ №2,3,4,5,6 - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  – 150 мг/м3.

- для ДВ №3 - ацетон – 0,0041 г/с.

- для ДВ №5 - азоту діоксид – 0,0041 г/с, сірчистий ангідрид – 0,00057 г/с, вуглецю оксид – 0,0250 г/с.

- для ДВ №6 - азоту діоксид – 0,0042 г/с, сірчистий ангідрид – 0,00069 г/с, вуглецю оксид – 0,0249 г/с

Дочірнє підприємство „ГРІН КОТТОН ГРУП ЛЬВІВ” згідно з ступенем впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря відноситься до об’єктів третьої групи і не вимагає впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються. Під процедуру оцінки впливу на довкілля вказане технологічне обладнання не підпадає.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів від дати публікації інформації Львівською обласною військовою адміністрацією за адресою: 79000, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Винниченка, 18 (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації за адресою: 79026, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Стрийська, 98, (032)238-73-83, envir@loda.gov.ua).