ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОТРАНС-ОЙЛ» (скорочене найменування суб’єкта господарювання ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОТРАНС-ОЙЛ»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 36354681, місцезнаходження суб’єкта господарювання: 36008, Полтавська область, м. Полтава, вул. Кагамлика, 35, контактний номер телефону: Старіков Олександр Михайлович 050-285-66-89, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: oleksandr.starikov@autotrans.ua.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОТРАНС-ОЙЛ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих об’єктів:

- АЗК, що знаходиться за адресою: 36000, Полтавська область, Полтавський район, автодорога Київ – Харків – Довжанський «км 342 (ліворуч)». У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ПП Хворостян І. М., на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи від 12.05.2005 №04-08/1440 та від 09.03.2004 №04-08/031. АЗК базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АЗК працює цілодобово.

До складу АЗК входять: приміщення операторської (опалення за допомогою газового котла); споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з одного підземного сталевого горизонтального резервуару для зберігання нафтопродуктів, що розділений на 5 секцій (ємністю 10,000 м3 кожна); дві двохсторонні, одна одностороння паливороздавальна колонка для світлих нафтопродуктів та одна на два рукава паливороздавальна колонки для СВГ на острівці під навісом; майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; два резервуари для зберігання СВГ ємністю 4,80 м3 (кожна).

У викидах АЗК, що знаходиться за адресою: 36000, Полтавська область, Полтавський район, автодорога Київ – Харків – Довжанський «км 342 (ліворуч)» присутні наступні забруднюючі речовини: вуглецю оксид 0,00198 т/рік, вуглецю діоксид 2,701 т/рік, метан 4,83Е-5 т/рік, ртуть металічна 5Е-9 т/рік, азоту діоксид 0,00237 т/рік, оксид діазоту 4,83Е-6 т/рік, бутан 0,227144 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,038008 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,01103 т/рік, пропан 0,151448 т/рік.

- АЗК, що знаходиться за адресою: 38623, Полтавська область, Полтавський район, с. Велика Рублівка, вул. Центральна, 37-Б. У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ПВГП «Автотранс», на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи від 25.04.2007 №04-08/1453 та від 27.07.2006 №04-08/2685. АЗК базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АЗК працює цілодобово.

До складу АЗК входять: приміщення операторської; та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з одного надземного сталевого горизонтального резервуару для зберігання нафтопродуктів, що розділений на 4 секцій (ємністю 25 м3, кожна секція); дві двохсторонні паливороздавальні колонки для світлих нафтопродуктів та одна паливороздавальна колонка на два рукава для СВГ (острівці під навісом); майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; резервуар для зберігання СВГ ємністю 9,99 м3.

У викидах АЗК, що знаходиться за адресою: 38623, Полтавська область, Полтавський район, с. Велика Рублівка, вул. Центральна, 37-Б присутні наступні забруднюючі речовини: бутан 0,21278 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,30324 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,014288 т/рік, пропан 0,141842 т/рік.

- АЗК, що знаходиться за адресою: 38600, Полтавська область, Полтавський район, смт. Котельва, вул. Покровська, 11. У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ПВГП «Автотранс», на яку є існуючий Висновок №267 державної екологічної експертизи від 20.11.08 №3402/06-08. АЗК базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АЗК працює цілодобово.

До складу АЗК входять: приміщення операторської; споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з одного підземного сталевого горизонтального резервуару для зберігання нафтопродуктів, що розділений на 4 секцій (ємністю 12 м3, 12 м3, 8 м3, 8 м3); одна двохстороння паливороздавальна колонка для світлих нафтопродуктів та одна паливороздавальна колонка на два рукава для СВГ (острівці під навісом); майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; два резервуара для зберігання СВГ ємністю 4,85 м3 (кожна).

У викидах АЗК, що знаходиться за адресою: 38600, Полтавська область, Полтавський район, смт. Котельва, вул. Покровська, 11 присутні наступні забруднюючі речовини: бутан 0,233964 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,066614 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,005278 т/рік, пропан 0,156148 т/рік.

- АЗК, що знаходиться за адресою: 38813, Полтавська область, Полтавський район, смт. Скороходове, вул. Гагаріна, 9. У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ПВГП «Автотранс», на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи від 12.10.2006 №04-08/3604 та від 16.01.2006 №04-08/110. АЗК базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АЗК працює цілодобово.

До складу АЗК входять: приміщення операторської; споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з одного сталевого горизонтального резервуару для зберігання нафтопродуктів, що розділений на 4 секцій (ємністю 10 м3, кожна секція); дві двохсторонні паливороздавальні колонки для світлих нафтопродуктів та одна паливороздавальна колонка на один рукав для СВГ (острівці під навісом); майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; резервуар для зберігання СВГ ємністю 9,99 м3.

У викидах АЗК, що знаходиться за адресою: 38813, Полтавська область, Полтавський район, смт. Скороходове, вул. Гагаріна, 9 присутні наступні забруднюючі речовини: бутан 0,212354 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,079383 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,009905 т/рік, пропан 0,141558 т/рік.

- АЗС, що знаходиться за адресою: 39300, Полтавської область, Полтавський район, смт. Нові Санжари, вул. Пролетарська, 1-А. У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку МП «Факт», на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи від 07.03.2007 №04-08/911. АЗС базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АЗС працює цілодобово.

До складу АЗС входять: приміщення операторської (опалення за допомогою газового котла); споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з одного сталевого горизонтального резервуару для зберігання нафтопродуктів, що розділений на 3 секцій (ємністю 5,000 м3, 5,000 м3, 5,000 м3); три односторонні паливороздавальні колонка для світлих нафтопродуктів та одна на один рукав паливороздавальна колонки для СВГ на острівці під навісом; майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; резервуар для зберігання СВГ ємністю 9,99 м3.

У викидах АЗС, що знаходиться за адресою: 39300, Полтавської область, Полтавський район, смт. Нові Санжари, вул. Пролетарська, 1-А присутні наступні забруднюючі речовини: вуглецю оксид 0,01405 т/рік, вуглецю діоксид 0,762 т/рік, метан 1,36Е-5 т/рік, ртуть металічна 1,0Е-9 т/рік, азоту діоксид 0,01741 т/рік, оксид діазоту 1,36Е-6 т/рік, бутан 0,212354 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,052922 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,009905 т/рік, пропан 0,141558 т/рік.

- АЗК, що знаходиться за адресою: 36000, Полтавська область, Полтавський район, автодорога Київ – Харків – Довжанський «км 342+50 (праворуч)». У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ТОВ «Л.В.», на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи від 07.03.2007 №04-08/911. АЗС базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АЗС працює цілодобово.

До складу АЗК входять: приміщення операторської (опалення за допомогою газових котлів); споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з одного підземного сталевого горизонтального резервуару для зберігання нафтопродуктів, що розділений на 6 секцій (ємністю 10,300 м3, 10,400 м3, 19,000 м3, 19,100 м3, 10,400 м3, 27,400 м3); три двохсторонні паливороздавальні колонки для світлих нафтопродуктів та одна на два рукава паливороздавальна колонки для СВГ на острівці під навісом; майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; два резервуари для зберігання СВГ ємністю 4,85 м3 (кожна).

У викидах АЗК, що знаходиться за адресою: 36000, Полтавська область, Полтавський район, автодорога Київ – Харків – Довжанський «км 342+50 (праворуч)» присутні наступні забруднюючі речовини: вуглецю оксид 0,01948 т/рік, вуглецю діоксид 13,894 т/рік, метан 0,0002486 т/рік, ртуть металічна 2,6Е-8 т/рік, азоту діоксид 0,02365 т/рік, оксид діазоту 2,486Е-5 т/рік, бутан 0,233264 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,048016 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,015265 т/рік, пропан 0,156148 т/рік.

- АЗК, що знаходиться за адресою: 39001, Полтавська область, Кременчуцький район, м. Глобине, вул. Дніпровська, 61. У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ПВГП «Автотранс», на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи від 30.10.2006 №04-08/0809. АЗК базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АЗК працює цілодобово.

До складу АЗК входять: приміщення операторської; споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з одного підземного сталевого горизонтального резервуару для зберігання нафтопродуктів, що розділений на 5 секцій (ємністю 25 м3 кожна); дві двохсторонні, одна одностороння паливороздавальна колонка для світлих нафтопродуктів та дві двохсторонні паливороздавальні колонки для СВГ на острівці під навісом; майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; резервуар для зберігання СВГ ємністю 10 м3.

У викидах об'єкту АЗК, що знаходиться за адресою: 39001, Полтавська область, Кременчуцький район, м. Глобине, вул. Дніпровська, 61, присутні наступні забруднюючі речовини: бутан 0,212508 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,167268 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,000864 т/рік, пропан 0,142318 т/рік.

- АГЗП, що знаходиться за адресою: 39032, Полтавська область, Кременчуцький район, с. Великі Кринки, вул. Полтавська, 74. Об’єкт не підпадає під вимоги статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». АГЗП базується на заправці пальним ЗВГ вантажного і легкового автотранспорту. АГЗП працює цілодобово.

До складу АГЗП входять: приміщення операторської; резервуар для зберігання ЗВГ ємністю 8,5 м3; паливо – роздавальна колонка на один рукав.

У викидах об'єкту АГЗП, що знаходиться за адресою: 39032, Полтавська область, Кременчуцький район, с. Великі Кринки, вул. Полтавська, 74, присутні наступні забруднюючі речовини: бутан 0,164874 т/рік, пропан 0,109909 т/рік.

- АЗК, що знаходиться за адресою: 37552, Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Київська, 2. У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ТОВ «Полтаваавтотранс», на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи від 14.10.2005 №04-08/3054. АЗК базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АЗК працює цілодобово.

До складу АЗК входять: приміщення операторської (опалення за допомогою газового котла); споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з одного підземного сталевого горизонтального резервуару для зберігання нафтопродуктів, що розділений на 5 секцій (ємністю 22,989 м3, 17,976 м3, 13,975 м3, 7,983 м3, 22,964 м3); дві двохсторонні, одна одностороння паливороздавальна колонка для світлих нафтопродуктів та одна на два рукава, дві на один рукав паливороздавальні колонки для СВГ на острівці під навісом; майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; три резервуари для зберігання СВГ ємністю 4,85 м3 (кожна).

У викидах об'єкту АЗК, що знаходиться за адресою: 37552, Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Київська, 2, присутні наступні забруднюючі речовини: вуглецю оксид 0,01895 т/рік, вуглецю діоксид 2,665 т/рік, метан 4,77Е-5 т/рік, ртуть металічна 5Е-9 т/рік, азоту діоксид 0,02208 т/рік, оксид діазоту 4,77Е-6 т/рік, бутан 0,355082 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,167268 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,013187 т/рік, пропан 0,238006 т/рік.

- АГЗП, що знаходиться за адресою: 37801, Полтавська область, Лубенський район, м. Хорол, вул. Київська, 55. Об’єкт не підпадає під вимоги статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». АГЗП базується на заправці пальним ЗВГ вантажного і легкового автотранспорту. АГЗП працює цілодобово.

До складу АГЗП входять: приміщення операторської; два резервуара для зберігання ЗВГ ємністю 4,85 м3 (кожна); паливо – роздавальна колонка на один рукав.

У викидах об'єкту АГЗП, що знаходиться за адресою: 37801, Полтавська область, Лубенський район, м. Хорол, вул. Київська, 55, присутні наступні забруднюючі речовини: бутан 0,115678 т/рік, пропан 0,077144 т/рік.

- АГЗП, що знаходиться за адресою: 37132, Полтавська область, Лубенський район, с. Галяве, вул. Центральна, 4. У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ПВГП «Автотранс», на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи від 16.01.2006 №04-08/111. АГЗП базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АГЗП працює цілодобово.

До складу АГЗП входять: приміщення операторської; споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з двох резервуарів для зберігання нафтопродуктів (ємністю 10 м3, 10 м3); одна двухстороння паливороздавальна колонка для світлих нафтопродуктів та одна паливороздавальна колонка на один рукав для СВГ на острівці під навісом; два резервуара для зберігання ЗВГ ємністю 4,85 м3 (кожна).

У викидах об'єкту АГЗП, що знаходиться за адресою: 37132, Полтавська область, Лубенський район, с. Галяве, вул. Центральна, 4, присутні наступні забруднюючі речовини: бутан 0,224018 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,067223 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,015065 т/рік, пропан 0,152364 т/рік.

- АГЗП, що знаходиться за адресою: 38341, Полтавська область, Миргородський район, с. Красногорівка, вул. Гоголя, 81. Об’єкт не підпадає під вимоги статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». АГЗП базується на заправці пальним ЗВГ вантажного і легкового автотранспорту. АГЗП працює цілодобово.

До складу АГЗП входять: приміщення операторської; два резервуара для зберігання ЗВГ ємністю 4,85 м3 (кожна); паливо – роздавальна колонка на два рукава.

У викидах об'єкту АГЗП, що знаходиться за адресою: 38341, Полтавська область, Миргородський район, с. Красногорівка, вул. Гоголя, 81, присутні наступні забруднюючі речовини: бутан 0,228944 т/рік, пропан 0,152648 т/рік.

- АЗК, що знаходиться за адресою: 38000, Полтавська область, Миргородський район, смт. Шишаки, вул. Кирила Осьмака, 4. У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ПВГП «Автотранс», на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи №12 від 28.01.2008 №298/06-08 та від 27.09.2007 №04-05/3376. АЗК базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АЗК працює цілодобово.

До складу АЗК входять: приміщення операторської (опалення за допомогою газового котла); споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з одного підземного сталевого горизонтального резервуару для зберігання нафтопродуктів, що розділений на 5 секцій (ємністю 15 м3, 10 м3, 10 м3, 10 м3, 15 м3); дві двохсторонні паливороздавальні колонки для світлих нафтопродуктів та дві на два рукава паливороздавальна колонки для СВГ на острівці під навісом; майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; один резервуар для зберігання СВГ ємністю 9,99 м3 (для резервного зберігання СВГ використовується ємність 10,0 м3.

У викидах об'єкту АЗК, що знаходиться за адресою: 38000, Полтавська область, Миргородський район, смт. Шишаки, вул. Кирила Осьмака, 4, присутні наступні забруднюючі речовини: вуглецю оксид 0,00238 т/рік, вуглецю діоксид 3,553 т/рік, метан 6,36Е-5 т/рік, ртуть металічна 6Е-9 т/рік, азоту діоксид 0,00262 т/рік, оксид діазоту 6,36Е-6 т/рік, бутан 0,415089 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,2693 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,034295 т/рік, пропан 0,276736 т/рік.

- АГЗП, що знаходиться за адресою: 37670, Полтавська область, Миргородський район, с. Гаркушенці, вул. Хорольська, 44Б. У зв’язку з розширенням діяльності, експлуатує ділянку ПВГП «Автотранс», на яку є існуючий Висновок державної екологічної експертизи від 05.03.2002 №04-08/725. АГЗП базується на заправці пальним (бензином, дизельним паливом, СВГ) вантажного і легкового автотранспорту. АГЗП працює цілодобово.

До складу АГЗП входять: приміщення операторської; споруди та обладнання для заправки бензином та дизельнимпальним; резервуарний парк, який складається з двох надземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів (ємністю 10 м3, 10 м3); одна двохстороння паливороздавальна колонка для світлих нафтопродуктів та одна двохстороння паливороздавальна колонка для СВГ на острівці під навісом; майданчик для автоцистерни-заправника нафтопродуктами; резервуар для зберігання ЗВГ ємністю 10,0 м3.

У викидах об'єкту АГЗП, що знаходиться за адресою: 37670, Полтавська область, Миргородський район, с. Гаркушенці, вул. Хорольська, 44Б, присутні наступні забруднюючі речовини: бутан 0,212961 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,067223 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,015065 т/рік, пропан 0,14198 т/рік.

Для існуючих об'єктів впроваджуються найкращі існуючі технології виробництва, які не  потребують надмірних витрат, а саме: технології найбільш ефективні з точки зору попередження, мінімізації або нейтралізації забруднюючих речовин, доступних будь-якому  суб'єкту господарювання, який має відповідний тип виробництва (устаткування).

Впровадження цих технологій передбачає підготовку робітників, методи роботи,  інструменти  контролю. Вартість використання таких технологій не повинна бути надмірною у порівнянні з природоохоронним результатом.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохороних заходів щодо скорочення викидів винонанно відповідно до «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», затвердженої наказом Мінприроди України від 09.03.2006 №108, який зареєстровано в Мін’юсті України 29.03.2006 за №341/122159 (із змінами).

На підприємствах не існують джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

У зв‘язку з цим «Пропозиції щодо дозволених обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до основних джерел викиду» - не розробляється.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності даного підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Полтавської обласної державної адміністрації за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45.