## Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (КП «ЗГУРІВСЬКИЙ ККП»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 05392074.

Місцезнаходження суб»єкта господарювання (юридична адреса) – 07601, Київська обл., Броварський р-н., селище міського типу Згурівка, вул. Київська, будинок 12А..

Контактний номер телефона  067 - 2449125.

Адреса електронної пошти суб»єкта господарювання:: kpp.squrivka@ukr.net.

Місцезнаходження промислового майданчика - 07601, Київська обл., Броварський р-н., селище міського типу Згурівка, вул. Київська, будинок 12А.

Мета отримання дозволу на викиду - первинне отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

У відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (п. 2.теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива, атомні електростанції та інші ядерні реактори, включаючи будівництво, виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або реакторів (крім дослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного палива та сировини для одержання вторинного ядерного палива, матеріалів, що діляться та відтворюються, потужність яких не перевищує 1 кіловат постійного теплового навантаження) для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» оцінка впливу на довкілля не вимагається. Загальна теплова потужність котлів «ALTEP ВІO» типу КВТ-SHF - 1500 (2 од.), встановлених в котельні складає 3000кВт.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» спеціалізується на заборі, очищенні та постачанні води.

. На території майданчика  КП «ЗГУРІВСЬКИЙ ККП» за адресою Київська обл, Броварський р-н, смт Згурівка, вул. Київська, буд.12А розміщені: адмінбудівля підприємства, котельня, господарчі приміщення підприємства. Котельня КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» забезпечує опаленням адмінбудівлю підприємства в холодний період року. В котельні встановлено: опалювальні твердопаливні котли «ALTEP ВІO» типу КВТ-SHF - 1500 (2 од.). Теплова потужність котла «ALTEP ВІO» типу КВТ-SHF - 1500 складає 1500кВт (загальна теплова потужність котельні 3000кВт).  Паливо для роботи твердопаливних опалювальних котлів – дрова паливні.

Обсяги та види викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: оксид вуглецю – 0.5869068 т/рік, вуглецю діоксид – 138,3996 т/рік, метан – 0,0246 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом - 0,0278964 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,1432704т/рік, азоту(1) оксид (N2O) – 0,01968т/рік,  НМЛОС – 0,2214 т/рік. Загальний валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 139,4233536 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як номінальна теплова  потужність теплосилових установок (твердопаливних опалювальних котлів «ALTEP ВІO» типу КВТ-SHF - 1500 (2 од.)), встановлених в котельні, не перевищує 50 МВт (складає 3000 кВт).

Перелік заходів щодо  скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – не передбачаються, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством  граничнодопустимих викидів в процесі експлуатації технологічного обладнання, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не передбачається, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлених чинним законодавством  граничнодопустимих викидів в процесі приготування продукції, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам чинного законодавства. На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують нормативних значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та безпечним для здоров’я людей.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» надсилати в місячний термін після публікації оголошення до Київської обласної державної адміністрації за адресою:

01196, м. Київ, площа Лесі Українки, буд.1, телефон: (044) 286-84-11, електронна пошта: zvern@koda.gov.ua