ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32284263.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, пл. Павленківська, б. 24, тел. +38 (050) 690 91 77, e-mail: v.bondarenko@kernel.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 07700, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Яготин, вул. Поштова, б. 56-А, тел. +38 (067) 463 42 02, e-mail: m.savchenko@kernel.ua

Мета отримання дозволу на викиди: Підприємство діюче та має Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 3225510100-75 з терміном дії 20.08.2018р. – 20.08.2028р.  Новий Дозвіл на викиди отримується у зв’язку зі зміною кількості випуску продукції, а також у зв’язку зі встановленням на проммайданчику енергоутворюючого обладнання – бензинового та дизельного генераторів.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», дана планована діяльність не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Основним видом економічної діяльності ТОВ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» за КВЕД є: 52.10 Складське господарство. На проммайданчику проводять прийом зерна, очищення методом повітряної сепарації в сепараторах КБС 1270 (3 од.), сушка зерна (при необхідності) в зерносушильних агрегатах Araj S 428 (4 од.), зберігання зерна в силосах (15 од.) та відвантаження споживачу в автомобільний та залізничний транспорт. Опалення приміщень в холодну пору року передбачено газовими котлоагрегатами «Ferroli» Pegasu F2 NT 85 та F2 NT 32. Для забезпечення аварійного електропостачання  проммайданчика передбачені бензиновий генератор Forte FG6500E та дизельний генератор FDG 500S.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Максимальний валовий викид забруднюючих речовин з урахуванням парникових газів складає 2446,486991 т/рік, в т.ч.:  залізо та його сполуки - 0,000900 т/рік, манган та його сполуки - 0,000245 т/рік, ртуть та її сполуки - 0,0000036 т/рік, кремнію двоокис аморфний (Аеросил-175) - 0,000266 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційовані за складом - 3,783059 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 5,552628, азоту (1) оксид [N2O] -0,237849 т/рік, сірки діоксид - 0,213272 т/рік, оксид вуглецю - 9,279892 т/рік, вуглецю діоксид - 2427,261172 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки - 0,113744 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) - 0,000130 т/рік, метан	 - 0,043757 т/рік, діоксид титану	- 0,000074 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30- ти днів з дня публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел.: (044) 286-87-23, (044) 286-84-11, e-mail: doc@koda.gov.ua, zvern@koda.gov.ua.

Адміністрація ТОВ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»