Текст повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "МАГНУМ ТРЕЙД" (ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "МАГНУМ ТРЕЙД"), код ЄДРПОУ 43254765, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів. Спеціалізація – приймання, зберігання, заправка автотранспорту нафтопродуктами (бензин, дизпаливо). Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 29015, Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, будинок 3"А", квартира 111 (тел.+38 0977039652, magnumtreid1982@gmail.com). Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька область, Хмельницький район,  автодорога «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка» 251 км + 620 м. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає. Опис виробництв та технологічного устаткування: налив дизельного палива, бензину з автоцистерн в наземні резервуари; наземний резервуар зберігання дизельного палива 10 куб.м, наземний резервуар зберігання бензину 4,25 куб.м, дихальні клапани; налив дизпалива, бензину в паливні баки автотранспорту (насоси, колонка паливороздаточна). Види та обсягів викидів, т/рік:  сірководень(H2S)-0,0000033; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)-0,520; бензол-0,033; толуол-0,0012. Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного та екологічного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно інструкції про загальні вимоги до оформлення документів. З моменту опублікування інформації, зауваження та пропозиції громадськості протягом 30 календарних днів можуть надсилатись до Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 29005,Хмельницька обл., м.Хмельницький, майдан Незалежності,2.