Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ПП «ГАЗПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ», код  ЄДРПОУ: 32929528; юридична та поштова адреси: 20300, Україна, Черкаська обл., місто Умань, вулиця М. Залізняка, будинок, 16А. Контактний номер телефону: +380 (47) 443-03-59; Електронна пошта: gazpolim@gmail.com

Місцезнаходження майданчика ПП «ГАЗПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ»: 20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. М. Залізняка, будинок, 16А.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Виробнича діяльність, яку здійснює майданчик ПП «ГАЗПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ», не підпадає під дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» (пункт 5 частини 3 статті 3), потужність опалювального обладнання складає менше 50МВт.

Основними джерелами виділення забруднюючих речовин на майданчику ПП «ГАЗПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ» є: механічна обробка металу, плазмова різка металу, котли, зварювальні роботи, фарбувальна камера. В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються забруднюючі речовини(т/рік): титану діоксид - 0,00015, залізо та його сполуки – 0,093, манган та його сполуки – 0,00383, кремнію оксид – 0,00081, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,3236, аерозоль кокофарбових матеріалів – 0,067, оксиди азоту – 0,2388, азоту(1) оксид (N2O)  - 0,00246, оксид вуглецю – 1,2664, спирт бутиловий - 0,06, спир етиловий - 0,08, уайт-спірит - 0,06125 вуглеводні граничні-0,028, ацетон -0,032, бутилацетат -0,032, етилцелозольв -0,032, ксилол – 0,01125, толуол – 0,164,  метан – 0,003008, фториди добре розчинні -0,00088, фториди погано розчинні -0,00044, водень фтористий -0,0002. Крім того, вуглецю діоксид – 63,3 т/рік.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 448 від 27.06.2023р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин при експлуатації майданчику ПП «ГАЗПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ» будуть передбачені: Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів ГДВ у процесі виробництва; Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від майданчику ПП «ГАЗПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ» не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006р. та Наказу №177 від 10.05.2002р.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30-ти днів з дня публікації до Черкаської обласної військової адміністрації/Черкаської обласної адміністрації за адресою: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 185, тел. (0472) 37-22-49, 37-29-15, 36-11-13 srzg@ck.gov.ua.