Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ПП «ЮГ-2000» код  ЄДРПОУ: 31078522; юридична та поштова адреси: 18020, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Чехова, будинок, 106. Контактний номер телефону: +38(067)-473-79-86; Електронна пошта: ug2000@ukr.net.

Місцезнаходження АЗС ПП «ЮГ-2000»:  18028, м. Черкаси, вул. Лейтенанта Мукана, 14а.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Виробнича діяльність, яку здійснює майданчик АЗС ПП «ЮГ-2000», підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (пункт 4 частини 3 статті 3).

Основними джерелами виділення забруднюючих речовин на ма АЗС ПП «ЮГ-2000» є: ємності для зберігання пального, аварійний резервуар для зливу пального, колонки паливорозподільчі, заправний пристрій, дизельний генератор, пост зливу газу в резервуар, технологічні операції на резервуарній установці. В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються забруднюючі речовини(т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0002, оксиди азоту – 0,09, азоту(1) оксид (N2O) – 0,0002, етилмеркаптан – 0,00003, агдідрид сірчистий – 0,008, сірководень – 0,0001, оксид вуглецю – 0,004, бутан-0,251, вуглеводні граничні-2,231, пропан-0,376, бензол – 0,010, ксилол -0,006, толуол – 0,009, метан – 0,0003. Крім того вуглецю діоксид – 6,629.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 448 від 27.06.2023р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин при експлуатації майданчику ПП «ЮГ-2000» будуть передбачені: Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів ГДВ у процесі виробництва; Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від майданчику ПП «ЮГ-2000» не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006р. та Наказу №177 від 10.05.2002р.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30-ти днів з дня публікації до Черкаської обласної військової адміністрації/Черкаської обласної адміністрації за адресою: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 185, тел. (0472) 37-22-49, 37-29-15, 36-11-13 srzg@ck.gov.ua.